## Slide 1
Специфика переноса описания проекта системы на кристалле в новую проектную среду на примере САПР ПЛИС фирмы Xilinx.
Студ. магистрант Н.С. Капцова:
рук. к.т.н. доц. А.К.Поляков

## Slide 2: Основные понятия
Система-на-Кристалле (англ. System on a Chip)—
  электронная схема, выполняющая функции целого устройства (например, компьютера) и размещенная на одной интегральной схеме.
Softcore-процессор –
  модель конкретного процессора, описанная на языке описания аппаратуры, которая может быть сконфигурирована исходя из особенностей решаемой задачи и синтезирована на основе ПЛИС.

## Slide 3: Исходные данные
Проект Softcore-процессора ViSARD:
Основные части:
  Ядро процессора
  Оптимизирующий компилятор
  Тестовая среда
САПР Xilinx ISE
Отладочные платы: Virtex 6
Ассемблер: Mnemonic Op1 Op2 Op3
Команды с операндами одинарной и двойной точности

## Slide 4: Мотивация
Создание Системы-на-Кристалле
Организация взаимодействия процессоров ViSARD и ARM Cortex A9
Переход на отладочные платы Zynq 7000
Переход на САПР Vivado

## Slide 5: Основные этапы рабты
Перенос проекта ViSARD из САПР Xilinx ISE в новую САПР Xilinx Vivado:
  Формат IP-блоков .NGC не совместим с САПР –> Использование протокола AXI
  Формат файлов конструкторских ограничений .UCF не совместим с САПР
  Организация блока оперативной памяти для чтения txt-файла
Обновление блока АЛУ процессора ViSARD для работы над числами одинарной и двойной точности
  Арифметические операции
  Операции преобразования типов

## Slide 6: Протокол AXI Interconnect
Определяет взаимодействие между одним или нескольким ведущим и одним или несколькими ведомыми устройствами
  + Позволяет стандартизировать взаимодействие IP- блоков, в т.ч с процессором Cortex ARM A9
  - Необходимо полностью переработать блок АЛУ (интерфейсы, логика работы, временные характеристики)

## Slide 7: Итоги
 | До | После
САПР | Xilinx ISE | Xilinx Vivado
Формат IP-блока | .NGC | .XCI
Управление | Отдельные сигналы | Шины
Совместимость с AXI | Не совместимо | Полностью совместимо

## Slide 8: Большое спасибо за внимание!